## Slide 1: EE系统大作业
2023年12月14日

## Slide 2
简单入门
1
2
3
4
基础任务
进阶任务

## Slide 3: 简单入门
01

## Slide 4
测量电阻

## Slide 5
t | 0τ | τ | 2τ | 3τ | 4τ | 5τ
Uc | 0 | 0.632 | 0.865 | 0.95 | 0.982 | 0.993
t/s
10
8
6
4
2
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
当开关S由“2”转向接通“1”时，电源通过R对电容充电。
测量电容

## Slide 6
digitalWrite(2, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(2, HIGH);
timeStart=micros();
while(true)
{
A0_Value=analogRead(A0);
if(A0_Value>=1023*0.632)
{
timeEnd=micros();
break;
}
}
Serial.println((timeEnd-timeStart)/1000);
读取电容电压Uc
Uc>0.632*Vcc
电容充电
记录开始时间
记录结束时间
Chart: 
计算电容值
D2
A0
Arduino
N
Y
测量电容

## Slide 7
面包板连线

## Slide 8
D2
A0
Arduino
digitalWrite(2, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(2, HIGH);
timeStart=micros();
while(true)
{
A0_Value=analogRead(A0);
if(A0_Value>=1023*0.632)
{
timeEnd=micros();
break;
}
}
Serial.println((timeEnd-timeStart)/1000);
测量电容

## Slide 9: 元件参数测量（基础任务）
02

## Slide 10
实验器材
待测元件
面包板
NPN-9013
PNP-9012
3C
1E
2B
3C
1E
2B
https://www.digikey.cn/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-smd-capacitor-code
https://www.digikey.cn/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code
色环电阻值查询
电容值查询
三极管

## Slide 11
实验器材-面包板
横向连通
纵向5个孔连通
纵向5个孔连通
横向连通
面包板正面
面包板内部构造

## Slide 12
实验器材-Arduino

## Slide 13
D2
A0
Arduino
D3
D4
D5
D6
D7
A2
A1
TP1
TP3
TP2
R1 680
R2 470k
R3 680
R4
470k
R5 680
R6
470k
原件参数测试原理图
悬空
pinMode(D2,INPUT)
输出5V
pinMode(D2,OUTPUT)
digitalWrite(D2,HIGH)
输出0V
pinMode(D2,OUTPUT)
digitalWrite(D2,LOW)
数字IO引脚状态
TP1
TP3
Rx
TP1
TP3
TP1
TP3
TP2
c
e
b
TP1
TP3
TP2
c
e
b
测量电阻
测量电容
测量NPN三极管
测量PNP三极管

## Slide 14
TestPoint状态切换
TestPoint |  | TestPoint状态 |  |  |  |  | 
Arduino引脚 | 电阻 | HIGH_R1 | LOW_R1 | HIGH_R2 | LOW_R2 | HIGH_R0 | LOW_R0
D2 | 680 | 1 | 0 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空
D3 | 470k | 悬空 | 悬空 | 1 | 0 | 悬空 | 悬空
A0 | 0Ω | ADC | ADC | ADC | ADC | 1 | 0
TP1
R1 680
5V
ADC
TP1
R2 470k
5V
ADC
TP1
R1 680
0V
ADC
TP1
R2 470k
0V
ADC
HIGH_R1
HIGH_R2
LOW_R1
LOW_R2
D2
A0
Arduino
D3
TP1
R1 680
R2 470k
HIGH_R1
{
//D3输出5V，R2接入
pinMode(D3,OUTPUT)
digitalWrite(D3,HIGH)
//D2悬空
pinMode(D2,INPUT)
}
HIGH_R2
{
//D2输出5V，R1接入
pinMode(D2,OUTPUT)
digitalWrite(D2,HIGH)
//D3悬空
pinMode(D3,INPUT)
}
LOW_R1
{
//D3输出5V，R2接入
pinMode(D3,OUTPUT)
digitalWrite(D3,？)
//D2悬空
pinMode(D2,INPUT)
}
LOW_R2
{
//D2输出5V，R1接入
pinMode(D2,OUTPUT)
digitalWrite(D2,？)
//D3悬空
pinMode(D3,INPUT)
}
TP1
5V
TP1
0V
HIGH_R0
LOW_R0

## Slide 15
TestPoint类
class TestPoint
{
public:
TestPoint(int R1_pin, int R2_pin, int ADC_Pin);
void SetState(int TPState);//设置TestPoint状态
int analogRead(); //读取TP电压ADC原始值，范围0-1023
double ReadVoltage(); //读取TP电压值，范围0-5V
private:
int R1_pin,R2_pin,ADC_Pin;
};
尝试实现TestPoint类，为原件测量提供支撑
D2
A0
Arduino
D3
D4
D5
D6
D7
A2
A1
TP1
TP3
TP2
R1 680
R2 470k
R3 680
R4
470k
R5 680
R6
470k
//TP1,TP2,TP3实例化
class TestPoint TP1(2,3,A0);
class TestPoint TP2(4,5,A1);
class TestPoint TP3(6,7,A2);

## Slide 16
D2
A0
Arduino
D3
D6
D7
A2
TP1
TP3
R1 680
R2 470k
R5 680
R6
470k
Rx
R | 680*2 | 680+470k | 470K*2
TP1 | HIGH_R1 | HIGH_R1 | HIGH_R2
TP3 | LOW_R1 | LOW_R2 | LOW_R2
TP1
TP3
R1 680
R5 680
Rx
TP1
TP3
R1 680
Rx
R6
470k
TP1
TP3
Rx
R6
470k
R2 470k
测量电阻

## Slide 17
测量电阻
TP1.SetState(HIGH_R1) TP3.SetState(LOW_R1)
U(TP1)=TP1.analogRead();
U(TP1)=TP1.analogRead();
U(Rx)=U(TP1,TP3)
TP1
TP3
R1 680
R5 680
Rx
R | 680*2
TP1 | HIGH_R1
TP3 | LOW_R1

## Slide 18
D2
A0
Arduino
D3
D6
D7
A2
TP1
TP3
R1 680
R2 470k
R5 680
R6
470k
Cx
R | 680 | 470k | 680*2 | 680+470k | 470K*2
TP1 | HIGH_R1 | HIGH_R2 | HIGH_R1 | HIGH_R1 | HIGH_R2
TP3 | LOW_R0 | LOW_R0 | LOW_R1 | LOW_R2 | LOW_R2
TP1
TP3
R1 680
R5 680
TP1
TP3
R1 680
Cx
R6
470k
TP1
TP3
R6
470k
R2 470k
Cx
Cx
测量电容
Cx
TP1
TP3
R1 680
Cx
TP1
TP3
Cx
R2 470k

## Slide 19
测量电容
TP1.SetState(LOW_R1) TP3.SetState(LOW_R1)
while(U(Rx)>0.1V)
{U(TP1)=TP1.analogRead();
U(TP3)=TP3.analogRead();
U(Rx)=U(TP1,TP3);}
计算电容值
TP1.SetState(HIGH_R1) TP3.SetState(LOW_R1)
timeStart=micros();
while(U(Rx)<0.632*5V)
  U(TP1)=TP1.analogRead();
  U(TP3)=TP3.analogRead();
  U(Rx)=U(TP1,TP3);
timeEnd=micros();
τ=timeEnd-timeStart;
TP1
TP3
R1 680
R5 680
计算电容值

## Slide 20
D2
A0
Arduino
D3
D4
D5
D6
D7
A2
A1
TP1
TP3
TP2
R1 680
R2 470k
R3 680
R4
470k
R5 680
R6
470k
测量三极管

## Slide 21
测量三极管(NPN)
TP1.SetState(HIGH_R1) TP2.SetState(HIGH_R2) TP3.SetState(LOW_R1)
Ub=U(TP2)=TP2.analogRead();
Ue=U(TP3)=TP3.analogRead();
TP1
TP3
TP2
NPN
三极管
TP2
TP1
TP3
c
e
b
9013

## Slide 22
测量三极管(PNP)
PNP
三极管
TP1
TP3
TP2
TP2
TP1
TP3
TP1.SetState(LOW_R1) TP2.SetState(LOW_R2) TP3.SetState(HIGH_R1)
Ub=U(TP2)=TP2.analogRead();
Ue=U(TP3)=TP3.analogRead();
c
e
b
9012

## Slide 23
TP1
TP3
TP2
TP1
TP3
TP2
TP1
TP3
TP2
面包板连线示意图(完整)
TP1
TP3
TP2
680
470k
680
470k
680
470k
测量电阻
测量电容
测量NPN
三极管
TP1
TP3
TP2
测量PNP
三极管

## Slide 24: 元件类型判别（进阶任务）
03

## Slide 25
判断三极管
TP1
TP3
TP2
U(tp2,tp3)<0.8V
NPN
三极管
U(tp2,tp3)<0.8V
PNP
三极管
不是三极管
PNP
三极管
NPN
三极管
TP1
TP3
TP2
c
e
b
三极管BE间导通电压约等于0.6V，判断其导通电压小于0.8V，即可认为是三极管。
TP1.SetState(HIGH_R1) TP2.SetState(HIGH_R2) TP3.SetState(LOW_R1)
TP1.SetState(LOW_R1) TP2.SetState(LOW_R2) TP3.SetState(HIGH_R1)
c
e
b
Y
N
Y
N

## Slide 27
分辨电阻和电容
TP1.SetState(HIGH_R1) TP3.SetState(LOW_R1)
for(i=0;i<100;i++)
  U(TP1)=TP1.analogRead();
  U(TP3)=TP3.analogRead();
  U[i]=U(TP1,TP3);
  delay(10);
TP1
TP3
R1 680
R5 680
TP1
TP3
R1 680
R5 680
Rx
电容充放电时电压会变化，而电阻电压恒定。
采集一段时间内的U(TP1,TP3)，如果恒定则为电阻，不恒定则为电容。
计算U[100]中元素的方差，较小则为电阻，较大则为电容
分辨电阻和电容

## Slide 28: 三极管特性（进阶任务2）
03

## Slide 29
TestPoint状态切换
TestPoint |  | TestPoint状态 |  |  |  |  |  |  | 
Arduino引脚 | 电阻 | HIGH_R1 | LOW_R1 | HIGH_R2 | LOW_R2 | HIGH_R0 | LOW_R0 |  | 
D2 | 680 | 1 | 0 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 |  | 
D3 | 470k | 悬空 | 悬空 | 1 | 0 | 悬空 | 悬空 |  | 
A0 | 0Ω | ADC | ADC | ADC | ADC | 1 | 0 |  | 
TP1
R1 680
5V
ADC
TP1
R2 470k
5V
ADC
TP1
R1 680
0V
ADC
TP1
R2 470k
0V
ADC
HIGH_R1
HIGH_R2
LOW_R1
LOW_R2
D2
A0
Arduino
D3
TP1
R1 680
R2 470k
HIGH_R1
{
//D3输出5V，R2接入
pinMode(D3,OUTPUT)
digitalWrite(D3,HIGH)
//D2悬空
pinMode(D2,INPUT)
}
HIGH_R2
{
//D2输出5V，R1接入
pinMode(D2,OUTPUT)
digitalWrite(D2,HIGH)
//D3悬空
pinMode(D3,INPUT)
}
LOW_R1
{
//D3输出5V，R2接入
pinMode(D3,OUTPUT)
digitalWrite(D3,？)
//D2悬空
pinMode(D2,INPUT)
}
LOW_R2
{
//D2输出5V，R1接入
pinMode(D2,OUTPUT)
digitalWrite(D2,？)
//D3悬空
pinMode(D3,INPUT)
}
TP1
5V
TP1
0V
HIGH_R0
LOW_R0

## Slide 30
是否三极管
辨别电容电阻
Y
N
Y
N
无法判别
三极管
电容，电阻
U(tp2,tp3)<0.8V
NPN
三极管
U(tp2,tp3)<0.8V
PNP
三极管
不是三极管
TP1.SetState(HIGH_R1) TP2.SetState(HIGH_R2) TP3.SetState(LOW_R1)
TP1.SetState(LOW_R1) TP2.SetState(LOW_R2) TP3.SetState(HIGH_R1)
Y
N
Y
N
TP1.SetState(HIGH_R1) TP3.SetState(LOW_R1)
for(i=0;i<100;i++)
  U(TP1)=TP1.analogRead();
  U(TP3)=TP3.analogRead();
  U[i]=U(TP1,TP3);
  delay(10);
计算U[100]中元素的方差，较小则为电阻，较大则为电容
分辨电阻和电容

## Slide 31
元件类型判别流程

## Slide 32: 分工
04

## Slide 33
分工
分工
硬件电路
软件编程
文档，仿真

## Slide 34
感谢聆听